## Slide 1
🇱🇦 벨로루트 비엔티안
VeloRoute Vientiane: Monsoon Flood Avoidance & Tuktuk Smart Navigator
라오스 우기 범람 대응 실시간 침수 회피 및 오토바이/뚝뚝 특화 스마트 내비게이션 & 시뮬레이터
[제출 부문] 해커톤 스마트시티 & 교통 혁신 분야 | 제작자: VeloRoute 팀

## Slide 2
VELOROUTE VIENTIANE
1. 기획 배경 및 문제 정의
• 라오스 비엔티안의 기후적 특성
  매년 5월~10월 몬순 우기 동안 집중 폭우와 메콩강 수위 상승으로 도심 저지대 상습 침수 발생. 배수 인프라 부족으로 비포장 도로가 진흙 수렁화되어 오토바이 및 대중교통 흐름 마비.
• 오토바이 및 뚝뚝(TukTuk)의 취약성
  비엔티안 대중교통의 80% 이상을 차지하는 이륜차와 뚝뚝은 승용차에 비해 임계 침수고가 극도로 낮음. (뚝뚝: 15cm, 오토바이: 22cm 수준에서 시동 꺼짐 및 침수 유실 위험 발생)
• 기존 내비게이션의 한계
  구글 맵 등 기존 내비게이션은 실시간 도로 침수 깊이나 차종별 물리적 임계 수고를 전혀 고려하지 못함. 따라서 홍수 발생 시 차량에 적합한 우회 정보를 주지 못하고 오히려 위험 침수 지역으로 인도하는 문제 존재.

## Slide 3
VELOROUTE VIENTIANE
2. 시스템 구조 및 기술 스택
• 백엔드 (Backend Tech Stack)
  • Python 3.13 & FastAPI: 고성능 비동기 API 서버 구축 • Dynamic Dijkstra: 실시간 사용자 제보 및 침수 깊이를 반영한 가중치 그래프 우회 연산 • Telemetry Simulator: 실시간 강수량 및 범람 수치 연동 도로 침수 깊이 시뮬레이터
• 프론트엔드 (Frontend Tech Stack)
  • React & Vite: 모던 웹 컴포넌트 프레임워크 및 초고속 빌더 • React-Leaflet: CartoDB Dark Matter 기반의 미래지향적 다크 테마 지도 연동 • Lucide React: 고가시성 대시보드 HUD 아이콘 연동
• OSRM 엔진 및 라우팅 프로파일
  • OSRM (Open Source Routing Machine) • tuktuk.lua 커스텀 프로파일 설계: 뚝뚝의 비포장도로 기피 가중치(6.5배 페널티) 적용 • OSM(OpenStreetMap) 데이터 정적/동적 전처리 파이프라인 수립
• 시스템 데이터 흐름 (Data Flow)
  1. 실시간 기상/수위 센서 데이터 수집 ➔ 2. 도로별 수고 및 범람 침수 계산 ➔ 3. 사용자 위험 제보(사고, 통제 등) 실시간 연동 ➔ 4. 동적 Dijkstra 가중치 우회 연산 ➔ 5. 한국어/라오어 실시간 양방향 다국어 HUD 화면 표출

## Slide 4
VELOROUTE VIENTIANE
3. 핵심 수문 및 물리학적 공식
• 대피 잔여 골든타임 산출 공식 (Evacuation Golden-Time)
  t_golden = (d_limit - d_water) / v_rise • d_limit: 이동 수단별 한계 수위 (tuktuk: 0.15m, motorcycle: 0.22m, car: 0.30m) • d_water: 현재 도로 침수 높이, v_rise: 실시간 강수 유입에 따른 수위 상승 속도 (m/s) • 차종별 시동 오프 지연 도달 시간을 동적으로 연산하여 긴급 탈출 잔여 시간 제공.
• 아르키메데스의 부력 공식 (Buoyancy Force)
  Fb = ρ * g * V_sub • ρ (유체 밀도: 1000kg/m³), g (중력 가속도: 9.8m/s²), V_sub (차량 타이어 및 차체의 침수된 부피) • 수위가 높아질수록 차량이 받는 상향 부력이 커져 지면이 가하는 수직항력(N = mg - Fb)을 감소시킴.
• 타이어 접지 마찰 공식 (Grip Force)
  f = μ * N = μ * (m * g - Fb) • μ (타이어-노면 마찰 계수, 수위에 따라 0.65에서 0.05까지 급락) • 물이 차올라 부력(Fb)이 증가하면 수직항력(N)이 소실되어 접지 마찰력(f)이 0에 수렴하여 유실 유발.
• 횡류 유체 저항 공식 (Fluid Drag)
  Fd = 0.5 * Cd * ρ * A * v² • Cd (차량 측면 항력 계수), A (측면 투영 면적), v (범람 물살 유속) • 메콩강 유량 범람 유속에 따른 횡방향 항력을 산출하여 수중 전복 및 하천 유실 한계 속도 계산.

## Slide 5
VELOROUTE VIENTIANE
4. 핵심 라우팅 및 물리 엔진 알고리즘
• 동적 Dijkstra 가중치 라우팅 알고리즘
  • 도로 침수 수치 및 사고/통제 등의 위험 노드를 동적으로 그래프 가중치에 계산. • Edge Weight = Distance * (1.0 + (WaterDepth / d_limit) * 15.0) + HazardPenalty • 수위가 임계 수고(d_limit)를 돌파한 도로는 간선을 단절(Weight = Infinity)하여 안전한 대체 경로를 생성하도록 원천 유도.
• 커뮤니티 장애물 제보 및 우회 시스템
  • 사용자가 직접 노드를 클릭해 '도로침수, 사고발생, 포트홀, 도로통제' 제보. • 제보가 접수된 도로 구간은 가중치 20배(HazardPenalty)를 부여하여 다른 사용자들이 알아서 즉시 우회(Rerouting)하게끔 가이드.
• 물리 엔진 연동 실시간 역학 연산
  • `calculatePhysics(vehicle, maxDepth)` 함수 • 도로 침수 깊이와 차종 데이터(무게, 타이어 치수 등)를 실시간 바인딩하여 부력(Fb), 유체 저항(Fd), 접지력 잔여율(%), 선회 한계 속도 등을 연산해 대시보드 표출.
• LUA 기반 비포장도로 Tag 회피
  • 뚝뚝 및 오토바이가 우기 진흙수렁에 빠지는 상황을 대비해 OSRM 엔진 내부에서 `tuktuk.lua` 프로파일로 비포장 속성 도로를 기피하도록 정적 가중치 가중 설계.

## Slide 6
VELOROUTE VIENTIANE
5. 직관적인 UI/UX 및 가시성 고도화
• 글래스모피즘 아크릴 HUD 및 네온 디자인
  • 우측 실시간 내비 피드 위젯에 투명 남색 바탕(`rgba(15, 23, 42, 0.85)`)과 `blur(16px)`를 결합해 시인성 확보. • 인디고 네온 테두리 및 마우스 호버 시 3D 반응형 모션 적용. • 안전성 지수 및 한계 수고 비율을 실시간 네온 게이지 바 형태로 시각화하여 정보의 가독성 극대화.
• 3색 LED 도로 텔레메트리 모니터링 시스템
  • 각 도로의 범람 위험 여부를 3색 LED 표시등(Glow Dot)을 통해 한눈에 감지. • Dry(초록), Caution(황색 주의), Flooded(빨간색 사이렌 맥박 깜빡임 애니메이션)을 적용해 전시 부스 시인성 확보.
• 전역 단어 분리 방지(Keep-All) 및 다국어 스위치
  • `word-break: keep-all; overflow-wrap: break-word;` 규칙을 글로벌 적용하여 한국어/라오어 문장이 중간에 끊기지 않고 어절 단위로 예쁘게 줄바꿈되도록 레이아웃 정돈. • 🇰🇷 KO / 🇱🇦 LO 양방향 원클릭 스위치로 전체 화면 번역 및 백엔드 한글 코멘트 리스폰스까지 완벽히 라오어로 동적 번역 제공.

## Slide 7
VELOROUTE VIENTIANE
6. 체험용 홍보 미니 게임 (Challenge)
• VeloRoute Flood Escape Challenge 개요
  • 해커톤 전시 부스에서 관람객들의 참여 및 실시간 안전 우회 가치 체감을 극대화하기 위해 개발된 도전 모드. • 가상 비엔티안 지도 위에서 방향키 또는 화면 버튼을 이용해 차량(뚝뚝 등)을 운전하여 골든타임 내 대피소로 이동하는 서바이벌 타임어택 미니 게임.
• 차량 선택 및 침수 충돌 밸런스 설정
  • 뚝뚝(어려움: 한계 15cm, 감속 큼, 점수 2.0배) | 오토바이(보통: 한계 22cm, 점수 1.2배) | 승용차(쉬움: 한계 30cm, 점수 1.0배) • 실시간 범람 수위Segment 충돌 감지 및 차량 데미지(Health) 감소, 침수 한계 돌파 시 엔진 시동 오프 구현.
• 웹 오디오 API 신디사이저 및 리더보드 연동
  • Web Audio API 오디오 합성: 시동음, 긴급 사이렌음, 침수 경고음, 성공 팡파르를 브라우저 내 오디오 모듈로 자동 합성 출력. • 명예의 전당 랭킹보드: 상위 5인 점수를 로컬 스토리지에 자동 저장/정렬 표출하여 전시 현장의 랭킹 경쟁과 흥행 도모.

## Slide 8
VELOROUTE VIENTIANE
7. 프로젝트 기대 효과 및 결론
• 스마트 재난 대응 스마트시티 모델 제시
  • 저개발 국가(라오스, 베트남 등)의 범람 위험 지구에 OSRM 라우터와 OGC 표준 데이터가 결합된 비용 효율적이고 즉각 적용 가능한 실시간 스마트시티 범람 우회 교통 통합 솔루션 제안.
• 공공 가치와 글로벌 포용성 확보
  • 현지 필수 수단인 오토바이/뚝뚝의 침수 한계를 고려한 세계 최초의 차종별 특화 경로 계산. • 완벽한 라오어/한국어 다국어 스위치 제공으로 다문화권 관광객 및 외국인들의 대피 권리 보장.
• 전시 부스 흥행과 완성도
  • 네온 그라데이션과 글래스모피즘 아크릴 HUD로 무장한 시각적 완성도. • 효과음과 리더보드가 통합된 서바이벌 미니 게임으로 전시 부스 흥행성과 직관적인 핵심 가치 인지 성공.